WEB видеокамера

### ЦВЕТНАЯ

### ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

#### WB-1000Р

# Eyeview

Назначение

Видеокамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения, с ПЗС матрицей 1/3'' SONY нормальной чувствительности, автоматическим затвором.

#### Особенности

- Встроенный сервер позволяет транслировать «живое» видео в сеть LAN

- Скорость трансляции при разрешении изображения 176х144 составляет 30 полей в секунду

- Скорость трансляции при разрешении изображения 320х240 составляет 15 полей в секунду

- Поддерживаемые протоколы: TCP/UDP/IP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, PPP, PPPoE, DHCP, NTP

- Не требуется прямое подключение к компьютеру, видеокамера включается непосредственно в локальную сеть

- В комплекте с видеокамерой поставляется программное обеспечение для удаленных компьютеров

- Использование ПЗС матрицы SONY, позволило достичь хорошей чувствительности для ТВ камер подобного класса

- Автоматический баланс белого цвета, автоматическая регулировка усиления, быстродействующий электронный затвор

#### Технические характеристики

| Встроенный процессор | 32 bit RISC |
| --- | --- |
| Встроенная память | ROM 512 кБ / RAM 32 МБ |
| Способ компрессии видеосигнала | JPEG 320x240, 176x144 |
| Видеостандарт | NTSC/PAL автоопределение |
| Разрешающая способность | 420 твл |
| Чуствительность | 0.6 Лк / F2.0 |
| Вход видеосигнала | 3 входа 1 Vp-p / 75 Ом. BNC |
| Выход видеосигнала | 1 Vp-p / 75 Ом. BNC |
| Количество пикселов в ПЗС | 537х597 |
| Кронштейн | в комплекте |
| Электронные схемы | AES/AGC/AWB |
| Объектив | f = 6 мм / F2.0 ручная фокусировка |
| Рабочие температуры | от –15 до + 50 |
| Источник питания | постоянного тока, низкое потребление энергии |
|  | DC12V / 120 мА |
| Температура эксплуатации | 5о – 50о С |
| Вес | 0,4 кг |
| Размер | 166,5*101*50 мм |
| Тревожные входы | 2 |